База данных. Архивация и восстановление.

- Архивация.

Инсталлятор СКУД СторК  при выборе соответствующей опции создает функцию Планировщика задач Windows с названием StorkBackup, выполняющую архивацию базы данных.  По умолчанию архивация выполняется еженедельно по пятницам в 18-00. Изменить параметры расписания можно в свойствах назначенного задания StorkBackup. Каталог для хранения архивов по умолчанию – C:\Program Files\StorK\Backup\.  Название архива включает в себя дату его создания в формате «ДД.ММ.УУУУ».  Архивация производится без остановки сервера и отключения пользователей, т.е. все приложения по время архивации могут работать в обычном режиме.

Для немедленного выполнения архивации откройте Назначенные задания, выберите задание с названием StorkBackup, нажмите на правую кнопку «мышки» и выберите пункт Выполнить.

Т.к. с течением времени база данных занимает все больший объем, рекомендуется периодически чистить каталог от устаревших архивов.

- Восстановление.

Восстановление базы данных можно сделать с помощью Менеджера системы. Перед началом восстановления рекомендуется закрыть все приложения во избежание потерь данных.

Откройте пункт Служебные – Восстановление БД.  Выберите файл архива и нажмите Открыть.  Дождитесь закрытия «черного окна».

Производить восстановление данных нужно на том же компьютере, на котором настроена архивация.

Внимание!

Если mysql 5.0 ставился на компьютер «поверх» mysql 3.0.27 (База данных конвертировалась из «старого» формата) , то для корректной работы функции восстановления необходимо вручную добавить в конфигурационный файл mysql5 (файл my.ini) следующую строку:

character-sets-dir="C:/Program Files/MySQL/MySQL Server 5.0/share/charsets/"   в секциию [mysql].