Настройка СКУД СторК

- Установите СКУД СторК в соответствии с выбранной конфигурацией. (см Основные конфигурации и Руководство по инсталляции ПО.)

- Подайте питание на контроллеры.

- Убедитесь, что при включении на всех контроллерах загорелись и погасли желтые светодиоды, горят светодиоды на считывателях и мигает «красная лампочка» на преобразователе интерфейса.

- Убедитесь, что на всех компьютерах, обслуживающих линии связи, запущен сервер оборудования СторК и он имеет доступ к базе данных. (При наведении курсора на иконку процесса в трее всплывает сообщение «доступ открыт»).

- Запустите Менеджер системы. Вы можете производить настройку с любого удаленного рабочего места.

# Заполнение основных справочников.

## Заполнение справочника объектов.

- Под объектом обычно понимают отдельно стоящее здание в составе общей системы доступа. Если здание всего одно, все равно рекомендуется добавить запись в справочник, чтобы ваш объект назывался в системе своим именем, а не некрасивым словом «не определено».

## Заполнение справочника временных зон.

Если в вашей системе планируется ограничивать доступ по времени, необходимо заполнить справочник временных зон – интервалов времени, в которые доступ может быть разрешен.

- Откройте окно Справочники – Временные зоны. Нажмите кнопку «Добавить».

- Введите информативное название зоны.

- Укажите период, в течение которого доступ по временной зоне разрешен.

- Отметьте (зеленым) дни недели, в которые доступ по временной зоне разрешен.

- Нажмите кнопку «Сохранить».

## Заполнение справочника фирм и подразделений.

- Откройте окно Справочники – Фирмы. Нажмите кнопку Добавить.

- Заполните название фирмы.

- Выберите объект (здание), в котором находится фирма.

- Если необходимо, занесите в систему логотип фирмы.  Это изображение может быть использовано при печати пропуска.

Поля «Параметры» могут принимать любые текстовые значения для хранения дополнительной информации о фирме. Часто параметры используются для сопряжения системы доступа со сторонними системами (например, с Информационным киоском).

- Нажмите кнопку Сохранить.

Если необходима более подробная иерархия, заполните для данной фирмы список подразделений. Для этого нажмите на правую кнопку на сетке «Подразделения» и выберите пункт «Новое подразделение»

# Конфигурация оборудования.

## Добавление линии связи.

Если  компьютер обслуживает более одной линии связи, то последующие линии нужно добавить в систему вручную.

- Откройте форму "Линии связи". Нажмите кнопку "Новая линия связи".

- Заполните  наименование линии связи;

- Выберите компьютер, к которому подключена линия связи.

- Укажите номер ком-порта, к которому подключена линия связи.

Определить правильный номер ком-порта иногда составляет проблему, если их много. Для решения этой задачи можно прибегнуть к помощи настольного считывателя СторК и программы управления.  Запустите программу на той машине, к которой должна подключаться линия связи. Подключите настольный считыватель к тому ком-порту, к которому должна подключаться линия связи. Посмотрите в свойствах оборудования Windows доступные номера ком-портов. (они могут нумероваться не по порядку). Откройте форму Жетоны в программе управления. Варьируйте значение настройки «номер ком-порта считывателя» (пункт меню Настройки) и подносите жетон к устройству. Значение, при котором в поле «код жетона» появится набор символов, и является искомым номером ком-порта. Зафиксируйте номер в свойствах линии связи в программе, отключите настольный считыватель и подключите линию связи обратно.

- Параметры опроса можно оставить по умолчанию.

- Отметьте "Опрос включен". Логгирование и частое обновление БД лучше отключить для ускорения опроса контроллеров.

- Нажмите кнопку "Сохранить". Программа вернется в Список линий связи.

Если линия связи успешно «опознана» сервером оборудования, она будет иметь  статус «Инициализация» до тех пор пока он не найдет на линии хотя бы один сконфирурированный и отвечающий контроллер.

## Добавление контроллера.

    - Откройте окно «Список контроллеров». Нажмите кнопку "Новый контроллер".

- Введите наименование контроллера.

- Выберите линию связи, на которой находится контроллер.

По умолчанию для нового контроллера выбирается первый из свободных сетевых адресов. При желании это значение можно изменить вручную.

- Проверьте параметр «Режим»: по умолчанию контроллер работает в режиме двух независимых дверей. Измените значение параметра, если это необходимо.

- Отметьте опцию «Запрограммировать контроллер».

    - Перейдите на закладку «Считыватели».

- Введите названия точек доступа, обслуживаемых контроллером.

- Проверьте тип устройства:

- считыватель (по умолчанию) – стандартная обработка проходов;

- картоприемник – режим работы, при котором при активации карты на считывателе происходит разовое открытие замка, после чего с карты полностью снимается доступ.

- Установите время открывания замка: значения устанавливаются в десятых долях секунды с точностью до 0,1с. Т.е. значение 50=5 секунд.

- Если на точке доступа используются датчики положения, установите время на открытие двери и закрытие двери.

Если флаг «используются датчики положения» не отмечен, то контроль датчиков не производится и события «Дверь оставлена открытой» и «Время выхода истекло» генерироваться не будут.

    - Если вы используете ограничения прохода по времени, перейдите на закладку «Временные зоны» и выберите используемые зоны.

Каждый контроллер может использовать 7 временных зон, набор которых может быть любым.

- После выбора зон отметьте флаг «записать временные зоны в контроллер».

    - Нажмите кнопку «Сохранить».

Программа перейдет в режим установки сетевого адреса. Для завершения конфигурации нужно подойти к контроллеру и нажать НА КОНТРОЛЛЕРЕ кнопку MODE. После успешного завершения операции программа вернется в Список контроллеров. Нажмите «Обновить», чтобы убедиться, что контроллер инициализирован и находится в статусе «ОК».

Если программа не выходит из режима установки сетевого адреса, это означает, что нарушена связь между процессом опроса и контроллером.

В таком случае отмените режим установки. (параметры контроллера при этом сохранятся в базе данных). Проверьте: 1) номер ком-порта линии связи; 2) запущен ли сервер оборудования на компьютере, обслуживающем линию связи; 3) «видит» ли сервер оборудования базу данных; 4) «видит» ли сервер оборудования «свою» линию связи (краткая информация появляется во всплывающем окне, если навести курсор на иконку процесса в трее). Если конфигурация системы не нарушена, а контроллер все равно «не хочет» устанавливать сетевой адрес – нужно проверять физическую доступность контроллера.  Одна из довольно частых причин недоступности оборудования (кроме неправильного монтажа) – использование недорогих переходников USB/COM неизвестных производителей, которые не обеспечивают корректную конвертацию данных. В таком случае рекомендуется настроить систему без переходников (используя непосредственно COM порт), и только потом подобрать качественный переходник USB/COM. В ряде случаев сервер оборудования СторК распознает некорректную работу переходников USB/COM и обозначает это статусом «Шум в линии связи» в свойствах линии.

## Конфигурация настольного считывателя.

Настольный считыватель служит для облегчения ввода в систему идентификаторов доступа. Он имеет единственный параметр конфигурации – номер ком-порта подключения, который указывается в Настройках.

Флаг «использовать протокол motorola» используется при совместной работе оборудования СторК и других производителей. Не рекомендуется отмечать этот  флаг без согласования с фирмой СторК или ее партнерами.

# Установка Профилей доступа.

Профиль доступа представляет собой описание группы доступа, имеющей одинаковые права. При использовании Профилей все изменения доступа распространяются на идентификаторы, имеющие данный профиль.

- Откройте окно Пользователи – Профили доступа. Нажмите кнопку «Новый профиль».

- Введите наименование профиля.

- «Щелкая» на соответствующих клетках, проставьте права прохода через каждый считыватель.

Желтый ключ (колонка ДСТ - Доступ) обозначает право прохода, серый ключ (колонка ОХР - Охрана) – право постановки на охрану, связка ключей (колонка СНТ – Снятие с охраны) – право снятия с охраны. Колонки с цифрами от 0 до 7  обозначают временные зоны выбранного контроллера, доступ по которым разрешен.

Если охранные функции  контроллеров не используются, права постановки и снятия с охраны выставлять не нужно.

Например. Нужно установить профиль доступа «Сотрудники бухгалтерии» с правами прохода через 2 считывателя с 9 до 20 часов во все дни недели кроме выходных.

Для этого нужно установить для контроллера Главный вход временную зону N1 «Рабочий день».

Установить для двух считывателей права доступа Проход и отметить по Зону N1 .

# Добавление пользователей и выдача пропусков.

4.1. Добавление пользователя.

- Откройте окно пользователи – Список пользователей. Нажмите кнопку «Добавить».

- Занесите данные пользователя (как минимум - фамилию) и нажмите Сохранить.

4.2. Выдача пропуска.

### Подготовьте карту или жетон.

Для оформления карты можно воспользоваться функцией Печать пропуска. (из окна Список пользователей).

Есть  4 предустановленных вида печати с выводом основной информации о пользователе:

- - с фото (выводится фото пользователя из базы данных, ФИО, фирма, подразделение, должность)

- - без фото (логотип) – то же, но вместо фото пользователя выводится логотип фирмы

- - простая форма - фото пользователя из базы данных, ФИО, фирма, подразделение, должность, без изображений.

- - правила (обычно используется при двустороннем оформлении карт для нанесения с обратной стороны правил пользования картой).

Для печати на картах необходим специальный принтер.

### Назначение прав доступа.

- Выберите в списке нужного пользователя.

- Нажмите кнопку «Выдать жетон» на нижней панели инструментов.

- Поднесите карту или жетон к настольному считывателю.  При этом код карты должен появиться в верхнем левом окне. Не правьте эту последовательность символов вручную!

- Укажите статус жетона. Эта информация никак не влияет на права доступа, но может существенно облегчить поиск.

- Укажите период действия жетона. По умолчанию права доступа назначаются бессрочно.  Если необходимо выдать карту на определенный срок, снимите флаг «без ограничения времени» и укажите дату, до которой должны действовать права доступа. По истечении данного периода проход по карте будет запрещен.

- Выберите профиль доступа. При этом права доступа появятся в списке. При необходимости можно откорректировать права вручную, назначив на жетон индивидуальные права доступа. Но делать это не рекомендуется, т.к. в дальнейшем пакетные операции над жетонами будут недоступны.

- Нажмите кнопку «Сохранить». Программа вернется в Список пользователей. Если жетон в нижнем списке подсвечен синим – значит, процесс записи прав доступа еще не завершен. Нажимая кнопку «Обновить», можно дождаться исчезновения синей подсветки и убедиться, что права записаны корректно.

# Выдача карт доступа посетителям.

- Откройте окно Пользователи – Посетители.  Нажмите на кнопку «Добавить посетителя»

- Введите ФИО посетителя .

- Введите паспортные данные, цель визита и фирму, куда направляется посетитель.

- Поднесите жетон к настольному считывателю.

- Выберите профиль доступа.

- Укажите период действия прав доступа. По умолчанию права доступа назначаются на 2 дня.

- Нажмите «Сохранить».

Регистрация в системе пользователя отличается от регистрации сотрудника тем, что пользователю нельзя выдать несколько карт доступа, а также нельзя использовать «пользовательские» карты доступа для учета рабочего времени.